Article de presse (No. 407)

13 November 2012	POUR PARUTION IMMEDIATE

IQD lance son nouvel oscillateur d’horloge de basse puissance et faible bruit de phase

Le nouvel oscillateur d’horloge à quartz CFPS-115 d’IQD offre deux caractéristiques clés: un faible bruit de phase et une faible consommation de courant. À 40,0MHz la performance de bruit de phase est -80dBc/Hz à 10Hz décalé et -145dBc/Hz à 1kHz décalé, chiffres qui sont environ 5dBc meilleurs, par rapport aux pièces de conception similaire. De plus, le nouveau modèle offre une faible consommation de courant d’environ seulement 7mA; ceci est comparable à un oscillateur SMD normal où la consommation de courant est typiquement aux environs de 20mA à 32,0MHz.

Le dispositif est disponible sur toute fréquence entre 26,0MHz et 44,0MHz et offre une sortie CMOS à haute vitesse avec cycle de service standard 45/55%. Fonctionnant depuis une source standard 3,3V, le dispositif a également une capacité trois états qui permet à l’unité d’être isolée en circuit pour des opérations telles que le dépistage de défauts ‘in-circuit’. Ce nouveau modèle est logé dans une enveloppe céramique hermétique et étanche de 2,5 x 2,0 x 0,8mm avec couvercle métallique intégré, lequel permet de réduire le rayonnement  des interférences électromagnétiques. Fonctionnant sur une large plage de températures de –40 à 85°C, le dispositif peut être spécifié jusqu’à une stabilité de ±30ppm.

Le modèle CFPS-115 est un oscillateur extrêmement polyvalent, conçu pour être utilisé dans toute une pléthore d’applications, telles que l’informatique, l’aéronautique, l’enregistrement de données et les équipements de contrôle où un faible bruit de phase et une faible puissance sont critiques pour la performance du produit final.

Des informations plus détaillées seront disponibles auprès d’IQD au stand 314, Hall B5 au salon Electronica 2012.

###

Note aux éditeurs:
Avec une expérience de près de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Nous avons des divisions en Amérique, en Asie et en Europe dont notre site spécialisé dans la fabrication d’ OCXO’s, IQD FOQ GmbH en Allemagne. Avec des clients dans plus de 60 pays,notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les Oscillateurs MEMS, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, les Quartz et Oscillateurs dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949), Real Time Clock and Filtres SAW.

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Further information: 
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com