Article de presse (No. 415)

26 FEVRIER 2013	POUR PARUTION IMMEDIATE

IQD lance son nouveau modèle OCXO à DIL à 14 broches au Salon Embedded World 2013

La nouvelle gamme OCXO de la série IQOV-160 d’IQD, qui sera lancée au Salon Embedded World 2013, offre tous les avantages de performance d’un oscillateur OCXO, au sein d’un boîtier de commutateurs DIL à 14 broches industriel standard, aux petites dimensions.

Le nouveau modèle est disponible avec une large gamme de fréquences de 5 à 100MHz, les fréquences les plus courantes étant : 10MHz, 20MHz, 12.8MHz, 13MHz, 15MHz, 16.32MHz, 16.384MHz, 18.432MHz, 19.20MHz, 19.44MHz, 20MHz, 25MHz, 26MHz, 30.72MHz, 32.768MHz, 38.88MHz, 40MHz, 50MHz et 100MHz.

La série IQOV-160 fournit une stabilité de fréquence de ±5ppb sur une plage de température  d’exploitation de –40 à +85 degrés C, avec un vieillissement en première année limité à 0,1ppm. Sa plage de température de stockage est de –55 à +105 degrés C.

Les options de sortie incluent une onde sinusoïdale ou sortie CMOS avec tension d’alimentation de 3,3V. La consommation électrique de réchauffement est de 2W avec une durée de réchauffement d’1 minute, alors que la consommation électrique en fonctionnement stable est de 0,6W.

La performance de bruit de phase typique pour une version 10MHz est: –85dBc/Hz à 10Hz; –130dBc/Hz à 100Hz; –150dBc/Hz à 1kHz; –155dBc/Hz à 10KHz; –160dBc/Hz à 100KHz and –160dBc/Hz à 1MHz. L’harmonique est <= -40dBc.

Les applications incluent les instruments, les faisceaux hertziens, les stations de base de téléphone cellulaire et radiomessagerie, le matériel de radiodiffusion et les lecteurs de compteurs à domicile.

Tous les détails complémentaires seront disponibles auprès de la société IQD, au  stand 152 Hall 1 du Salon Embedded World 2013.

###

Note aux éditeurs:
Avec une expérience de près de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Nous avons des divisions en Amérique, en Asie et en Europe dont notre site spécialisé dans la fabrication d’ OCXO’s, IQD FOQ GmbH en Allemagne. Avec des clients dans plus de 60 pays,notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les Oscillateurs MEMS, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, les Quartz et Oscillateurs dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949), Real Time Clock and Filtres SAW.

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations:
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Rejoignez-nous au:  facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus