Article de presse (No. 429)

25 FEVRIER 2014	POUR PARUTION IMMEDIATE

Le nouvel oscillateur compensé par microcomputer d’IQD offre une stabilité de ±50ppb dans un boîtier 
7 x 5mm

Lancée à Embedded World 2014, la nouvelle série d’oscillateurs compensés par microcomputer (MCXO) IQMT-100 offre la performance d’un OCXO dans un boîtier de taille standard. Son design permet d’obtenir une stabilité de ±50ppb (parts par milliard)  sur toute la gamme de température industrielle de -40 à 85 degrés C tout en maintenant une excellente stabilité à court terme de 2E-10/s. L’IQMT-100 est encapsulé dans un boîtier céramique de taille standard ne mesurant que 7 x 5mm avec un choix de 8 ou 10 broches pour des fréquences entre 10 et 50MHz.

Un grand choix de fréquences standard a déjà été développé comme 10, 12,8, 16,320, 16,3840, 19,2, 19,44, 20,0, 25,0, 26,0, 30,720 et 50MHZ. La sortie peut être soit Clipped Sine, soit HCMOS avec une charge de 15pF et une alimentation de 3.0, 3.3 ou 5.0V. Nous vous proposons une option avec réglage de tension permettant l’ajustement de fréquence afin de compenser le vieillissement du quartz et les variations de circuit de ±5ppm à ±10ppm ou de ±10ppm à ±15ppm. Le vieillissement est de 20ppb mais peut être réduit à 10ppb pour certaines caractéristiques. De même, le vieillissement standard sur un an est de 1ppm bien que l’on puisse le réduire à 0.5ppm pour certaines fréquences. Le bruit de phase caractéristique est 145dBC/Hz @ 100kHz.

Conçu pour être utilisé dans un grand nombre d’applications telles que les stations de base femco, pico et micro,  communications numériques, GPS/GNSS, le backhauling microwave, la diffusion vidéo numérique, module de conversion de fréquence et les équipements de contrôle environnementaux, ce modèle est adapté aux applications portables car il consomme moins de 15mA. Il est idéal lorsque la taille ou la consommation d’un OCXO est trop importante ou lorsque l’application demande une meilleure stabilité qu’un TCVCXO.

De plus amples informations sont disponibles au stand IQD 650, hall 4 au salon Embedded World 2014.

###

Note aux éditeurs:
Avec une expérience plus de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Nous avons des divisions en Amérique, en Asie et en Europe dont notre site spécialisé dans la fabrication d’ OCXO’s, IQD FOQ GmbH en Allemagne. Avec des clients dans plus de 60 pays,notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, Oscillateurs au Rubidium, les Quartz dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949), et Real Time Clock.

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations: 
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Suivez-nous sur:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus