Article de presse (No. 433)

27. MAI 2014	POUR PARUTION IMMEDIATE

Le nouveau TCVCXO de IQD  offre une stabilité de ±0.14ppm dans un boîtier de 5 x 3.2mm

L’IQXT-210, le nouveau TCVCXO de IQD offre une stabilité de ±0.14ppm sur la toute gamme de température industrielle de -40 à 85 degrés C. Les performances de ce modèle se rapprochent de celle d’un OCXO dans un boîtier miniaturisé de 5 x 3.2mm à 8 broches.

Avec une alimentation de 3.3V, la consommation moyenne est de seulement 12mA selon la fréquence choisie qui peut être entre 10Mhz et 50MHz. 11 fréquences standards sont à présent disponibles dont 12.8MHz, 19.2MHz et 26.0MHz.

La sortie peut être HCMOS, 15pF ou bien Clipped Sine dans une charge de 10k Ohms. L’oscillateur peut être réglé sur une variété d’option d’ajustement, de ±5ppm à ±10ppm et également de ±10ppm à ±15ppm. Ceci permet de régler la fréquence de façon fixe pour des applications variées et également d’utiliser l’oscillateur à distance.

L’IQXT-210 est tout d’abord destiné aux applications de faible consommation telle que les Femtocells, les appareils «smart wireless», les réseaux de fibre optique (PON), les communications satellite «microwave», les stations de base LTE/4G, les infrastructures backhaul, les réseaux PTN, les modules RF, le Wifi ainsi que les équipements de tests et de mesures.

Le bruit de phase est de -148dBC/Hz à 10kHz offset et la stabilité à court terme est de 5E-10/S. Ce modèle est RoHS, compatible avec le soudage par refusion et  disponible en bobine. Pour plus de détails,  veuillez consulter note site www.iqdfrequencyproducts.com où une fiche technique complète est également disponible.

###

Note aux éditeurs:
Avec une expérience plus de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Nous avons des divisions en Amérique, en Asie et en Europe dont notre site spécialisé dans la fabrication d’ OCXO’s, IQD FOQ GmbH en Allemagne. Avec des clients dans plus de 60 pays,notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, Oscillateurs au Rubidium, les Quartz dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949), et Real Time Clock.

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations: 
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Suivez-nous sur:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus