Article de presse (No. 434)

4. JUIN 2014	POUR PARUTION IMMEDIATE

IQD lance un nouvel OCXO de ±0.2ppb à IMS 2014

La nouvelle série d’oscillateurs à quartz thermostatés IQOV-164 offre une stabilité de fréquence exceptionnelle de ±0.2ppb sur toute la gamme de température de -20 à 70 degrés. Ce modèle ultra stable fonctionne également sur une plage de température plus large allant de -30 à 75 degrés avec une baisse marginale de la stabilité à ±0.5ppb.

Disponible dans des fréquences de 10 à 40MHz, cet OCXO consomme un maximum de 7 Watts pendant le démarrage qui ne prend que 3 minutes. Des fréquences plus élevées jusqu’à 100MHz sont disponibles avec une stabilité de ±10ppb de -30 à 75 degrés. Conçu avec une alimentation de 3.3V,  l’IQOV-164 est encapsulé dans un boîtier euro standard à 5 broches de 36 x 27mm et 13.5mm de hauteur.

La sortie peut être HCMOS, 15pF ou bien Sinewave avec une charge de 50 Ohms. Le bruit de phase est de -158dBc/Hz à 100kHz offset et la fréquence de l’IQXV-164 peut être ajusté afin de compenser le vieillissement. Ce dernier est typiquement de ±0.2ppb par jour et de ±10ppb en fonction des caractéristiques requises.

Avec une stabilité de température exceptionnelle associée à une stabilité à court terme de ±0.01ppb, l’IQOV-164 convient particulièrement à nombres d’applications telles que les stations de base 4G and LTE, les appareils de test et mesure, les GPS, les radars, les communications y compris point à point et Sonet/SDH.

Cette nouvelle série fait partie de la gamme étendue des OCXO disponibles chez IQD et dont les performances vont du bruit de phase très faible au boitier ultra miniature. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.iqdfrequencyproducts.com où vous trouverez également une fiche technique détaillée.

###

Note aux éditeurs:
Avec une expérience plus de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Nous avons des divisions en Amérique, en Asie et en Europe dont notre site spécialisé dans la fabrication d’ OCXO’s, IQD FOQ GmbH en Allemagne. Avec des clients dans plus de 60 pays,notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, Oscillateurs au Rubidium, les Quartz dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949), et Real Time Clock.

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations: 
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Suivez-nous sur:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus