Article de presse (No. 441)

22 janvier 2015	POUR PARUTION IMMEDIATE

IQD lance son nouvel étalon de fréquence contrôlé par GPS à stabilité d'horloge atomique au salon Embedded World

Le nouvel étalon de fréquence contrôlé par GPS de haute précision IQFR-100 conçu par IQD offre une précision de fréquence de < ±1E-12 après le verrouillage pendant 24 heures d'un signal satellite stable. Les niveaux de stabilité offerts sont les mêmes que ceux des horloges atomiques au césium.

Conçu principalement pour une utilisation dans les systèmes de communications, les systèmes de références de réseaux électriques, les équipements de défense nationale et les compteurs intelligents, le système peut être utilisé soit avec un GPS soit avec un signal satellite Compass. En cas de défaillance du signal, le niveau de stabilité de la référence de fréquence est maintenu grâce aux performances exceptionnelles de l'oscillateur à quartz thermostaté embarqué. En cas de perte du signal, l'appareil maintient une précision supérieure à 5E-11 jusqu'à la restauration du verrouillage par l'oscillateur de référence embarqué.

Logé dans une armoire à châssis 1U standard, le système IQFR-100 peut être utilisé avec de nombreuses interfaces de sortie. Le modèle est vendu avec deux sorties d'ondes carrées à 10MHz (précision < 1E-12) ; deux sorties d'ondes carrées à 2,048MHz (également d'une précision <1E-12) et de deux sorties à impulsion 1PPS avec une spécification d'arrêt ≤1,5µs en cas de perte du signal satellite.

Le système IQFR-100 a une consommation d'énergie <7 Watts lorsqu'il est utilisé sur une prise d'alimentation en 220V AC et sa température de fonctionnement s'étend de -20 à +60 degrés Celsius. L’IQFR-100 peut également être doté d’une batterie interne afin de maintenir la précision lors de coupures de courant et ce jusqu'à 12 heures, éliminant de ce fait le besoin de re-synchronisation après une panne électrique. Les différentes sorties se présentent sous forme de connecteurs BCN sur le panneau arrière en plus de la prise d'antenne habituelle. Les nombreux voyants lumineux du panneau frontal indiquent le verrouillage du signal satellite ainsi que les défaillances du système.

De plus amples renseignements seront disponibles auprès d’IQD au stand 640, Hall 1 du salon Embedded World 2015.

###

Note aux éditeurs:
Avec une expérience plus de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Avec des clients dans plus de 60 pays, notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, Oscillateurs au Rubidium, les Quartz dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949).

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations: 
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Suivez-nous sur:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus