Article de presse (No. 444)

19 MAI 2015	POUR PARUTION IMMEDIATE

IQD lance une nouvelle gamme d’oscillateurs à quartz à compensation de température (TCXO) et contrôlés en tension (VCTCXO) basse puissance miniature

Logé dans un petit boîtier céramique 2,0 x 2,5 x 0,8mm, la nouvelle série IQXT-260  d’oscillateurs à quartz à compensation de température (TCXO) numérique,  emploie un ASIC (circuit intégré à application spécifique) pour l’oscillateur, ainsi qu’un circuit de compensation de température d’ordre supérieur qui fournit un signal plus régulier. Avec une consommation de courant maximale de seulement 2mA, la série IQXT-260 offre des stabilités allant jusqu’à ±0,5ppm, sur une plage de température d’exploitation de -40 à 85°C, avec sortie sinusoïdale écrêtée. Fonctionnant à partir de 1,8 à 3,3V, la nouvelle gamme est disponible en trois versions: oscillateur à quartz à compensation de température, oscillateur à quartz à compensation de température contrôlé en tension & oscillateur à quartz à compensation de température avec fonction activer/désactiver, tous les modèles fonctionnant sur une plage de fréquences de 10 à 52MHz. La version comportant la fonction activer/désactiver exige typiquement un courant de veille de seulement <0,01µA, lequel est idéal pour les dispositifs fonctionnant sur pile.

Alors que les bandes de fréquence telles que 2,4GHz deviennent surchargées et que les largeurs de bande ont besoin d’être plus étroites, le signal précis et la stabilité accrue de la fréquence d’un oscillateur à quartz à compensation de température (TCXO) offre la solution idéale ; de plus, les spécifications de perturbations et de pente de fréquences peuvent être personnalisées pour satisfaire aux exigences des diverses applications. La gamme IQXT-260 se caractérise par sa haute stabilité, sa faible consommation énergétique, son empreinte modeste, et sa méthode de compensation puissante rend ce nouvel oscillateur à quartz à compensation de température (TCXO) idéal pour les applications mobiles GPS exigeantes, y compris les dispositifs de navigations portables, ainsi que les applications Wi-Fi, WiMax, WLAN et Ethernet.

###

Note aux éditeurs:
Avec une expérience plus de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Avec des clients dans plus de 60 pays, notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, Oscillateurs au Rubidium, les Quartz dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949).

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations: 
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Suivez-nous sur:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus