Article de presse (No. 446)

25 août  2015	POUR PARUTION IMMEDIATE

Le nouvel OCXO miniature d’IQD ne mesure que 9.7 x 7.5mm

Le tout dernier oscillateur à quartz thermostaté (OCXO) d’IQD, l’IQOV-71, est encapsulé dans un boîtier plastique à 4 tampons doté d’une base en fibre de verre et ne mesure que 9.7 x 7.5mm. Malgré sa taille très réduite, ce nouveau modèle offre une stabilité de fréquence très faible, jusqu’à ±10ppb sur une plage de température de -20 à 70 degrés C et ±20ppb de -40 à 85 degrés C ce qui en fait un produit phare parmi les oscillateurs à haute performance.

Les fréquences standard disponibles sont 10.0MHz, 12.8MHz, 19.2MHz, 20MHz, 24.576MHz, 25MHz, 30.72MHz, 38.88MHz, 40MHz, 49.152MHz et 50MHz, ce qui couvre les besoins des applications les plus courantes. Nous pouvons développer d’autres fréquences entre 5MHz et 50MHz pour des quantités commerciales viables. La consommation est de moins de 1 Watt en phase de chauffe, celle-ci ne durant que 3 minutes environ et moins de 0.4 Watt une fois en état stable. Le vieillissement est de moins de 2ppb par jour et de 3ppm maximum sur 10 ans.

La sortie de L’IQOV-71 peut être soit HCMOS soit Clipped sinewave et l’alimentation de 3.3V ou 5V. Un bruit de phase faible de -152dBC/Hz à 10kHz offset est garantie et atteint seulement -153dBc/Hz à 100kHz de la fréquence nominale. Cet OCXO se distingue par sa sensibilité accélérométrique qui est particulièrement faible à <2ppb/G, faisant de ce modèle une option de choix pour des applications militaires telles que les radios et les applications aéroportées.

Nous proposons une option où il est possible d’ajuster la fréquence externe, afin d’optimiser la flexibilité, par le biais d’une alimentation régulée variable permettant de compenser le vieillissement et les changements de conditions du circuit. Cette variation est extrêmement linéaire à <1% (typiquement 5% pour un OCXO).

Ce modèle est destiné à une gamme étendue d’applications y compris les Picocells dans le domaine toujours croissant du sans-fil, les communications satellite, les télécommunications, le microwave et les appareils de mesure tels que les compteurs et analyseurs de fréquence.

###

Note aux éditeurs:

Avec une expérience plus de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Avec des clients dans plus de 60 pays, notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, Oscillateurs au Rubidium, les Quartz dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949).

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations:

Harriet Burrow
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.burrow@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Suivez-nous sur:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus