article de presse (No. 451)

?? Avril 2016	POUR PARUTION IMMEDIATE

IQD présente l’oscillateur 32.768kHz le plus petit au monde

Ce nouvel oscillateur d’IQD est non seulement le plus petit au monde mais il offre également une consommation minimale.  Encapsulé dans un boîtier céramique hermétique ne mesurant que 1.6 x 1.2 x 0.7mm et avec une consommation de seulement 30µA et de 3µA en mode de veille, cet oscillateur est idéal pour les applications portables où une précision d’horloge à temps réel est requise.

Les applications types pour cet oscillateur comprennent les systèmes de gestion de batterie, les modules et systèmes de communication (Bluetooth, Wi-Fi, Wireless LAN & Zigbee), les systèmes d’éclairage LCD et les compteurs intelligents (AMR).

Ce produit offre également une meilleure caractéristique de température qu’un oscillateur 32.768kHz standard  grâce à l’utilisation d’une coupe de quartz AT normalement utilisée pour des oscillateurs de plus haute fréquence. Le démarrage est de seulement 7ms à 3.3V et le temps de commutation en montée/descente est de 200ns.

Ces oscillateurs CMOS sont disponibles dans 3 alimentations: (IQXO-986), 2.5V (IQXO-985) et 3.3V (IQXO-984) avec une stabilité de ±30ppm et une plage de température de -20 to 70 dégrées ou ±50ppm sur une plage de température de -40 to 85 dégrées.

Une fiche technique détaillée est disponible sur notre site: www.iqdfrequencyproducts.fr

###

Note aux éditeurs:

Avec une expérience plus de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Avec des clients dans plus de 60 pays, notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, Oscillateurs au Rubidium, les Quartz dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949).

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations:

Harriet Burrow
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.burrow@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Suivez-nous sur:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus