INFO presse

22 SEPTEMBRE 2008	Communique immediat

L’oscillateur LVPECL télécoms  garantit une haute intégrité des données à des taux de transferts rapides

Electronica, Munich, 11-14 Novembre 2008 : Hall B6, Stand 264 – IQD Frequency Products dévoile un oscillateur à quartz avec la sortie complémentaire LVPECL (low-voltage positive emitter coupled logic), conçu pour une utilisation dans l’équipement d’échange en télécommunications et toutes autres applications utilisant des commutations de données à haut débit. Le nouveau CFPS-59 SPXO (oscillateur à quartz dans un boîtier simple) est disponible avec des fréquences en sortie allant de 75MHz jusqu’à 170MHz.

Le CFPS-59 fournit des temps très courts de front montant et de front descendant pour le signal, qui ne sont que 0,7ns (20% à 80%), aidant à garantir une haute intégrité des données même si de nos jours, les taux de transferts de données ne cessent d’augmenter. Ce chiffre est comparable au temps typique de front montant et de front descendant pour un HCMOS SPXO à bas prix de peut-être 5 ou 6ns.

Opérant sur une gamme de températures spécifiées soit pour des applications industrielles (–40( à +85(C) soit commerciales (–10( à +70(C), le CFPS-59 offre des stabilités de fréquences de 25, 50 ou 100ppm. Ces dispositifs sont qualifiés pour les vibrations à la norme Mil-Std-202F, ce qui les rend parfaitement adéquates pour une utilisation dans des environnements industriels.

Le CFPS-59 est abrité dans un boîtier de circuit intégré 7 x 5mm SMD à six connecteurs, standard de l’industrie et opère à partir d’une alimentation de 2,5V.

La fonction trois états est en standard, et ces dispositifs sont disponibles conditionnés en vrac ou en bobine rouleau.

- Fin -

Notes aux rédacteurs :
Depuis ses débuts en 1973, IQD Frequency Products s’est imposé comme un leader sur le marché européen en tant que spécialiste dans la fabrication et la commercialisation de composants à base de quartz pour le contrôle fréquentiel. IQD offre l’une des gammes de produits fréquentiels les plus exhaustives du marché, des appareils de grande consommation à bas prix jusqu’aux applications professionnelles et militaires les plus exigeantes. Nos composants qui sont utilisés dans les cahiers des charges des fabricants leaders dans les secteurs de l’aérospatial, des télécommunications, de l’informatique, de l’industrie médicale et de grande consommation partout dans le monde et notre gamme comprend des cristaux de quartz, des oscillateurs à quartz, des oscillateurs programmables, VCXO, TCXO, OCXO et les standards au rubidium. IQD choisit d’adopter une approche de partenariat avec ses clients. Des équipes commerciales spécialisées, épaulées par une équipe d’ingénieurs, guident nos clients depuis la phase de conception à celle de production. IQD dispose d’un réseau de représentants externes et de distributeurs dans plus de 25 pays.

IQD Frequency Products Ltd a acquis récemment le site de Crewkerne (Somerset, UK) de Rakon Europe Ltd, suivant l’acquisition par Rakon en 2007, de l’ancienne division de produits de contrôle fréquentiel de C-MAC MicroTechnology.

Pour toute demande d’informations :
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T : +44 (0)1460 270200
E : harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
www.iqdfrequencyproducts.com

Publié par :
Andrew Taylor
AJT Communications
T : +44 (0)7966 398118
E : ajt-comms@zen.co.uk

IQD/002/D1