ARTICLE DE PRESSE (No. 463)

MARS 2017    								POUR PARUTION IMMEDIATE

Le nouveau VCTCXO miniature d’IQD présenté au salon Embedded World fournit une stabilité de fréquence exceptionnelle

Le dernier oscillateur à quartz à température compensée et à tension contrôlée (VCTCXO) d’IQD offre des stabilités de fréquence pouvant descendre jusqu’à ±0,28ppm sous une plage de température industrielle comprise entre -40 et 85 degrés Celsius. Compact, il ne mesure que 3,2 x 2,5mm.

Le nouveau IQXT-220 est équipé de série du contrôle de la tension (option de réglage de la fréquence) permettant de disposer de fréquences d'accord comprises entre ±10ppm et ±15ppm. Cette fréquence d'accord suffit à éliminer l'effet du soudage par refusion pendant la fabrication et autorise la boucle à verrouillage de phase tout en compensant l’effet du vieillissement de l'étalonnage. Toutefois, certains clients ne souhaitent pas bénéficier de cette fonction pour des raisons de simplicité de conception. Le produit peut donc être spécifié sans cette option.

Le nouveau modèle est logé dans un boîtier céramique miniature de 3,2 x 2,5mm à 4 tampons et il fonctionne sous une tension de 3,3v pour une consommation de courant de 3mA uniquement à 25°C lorsqu'il entraîne 10kohms dans une charge de 10pF. Dix fréquences standard sont disponibles, notamment 10,0MHz, 12,8MHz, 19,2MHz et 38,88MHz avec une sortie d'onde sinusoïdale écrêtée et une charge de 10KΩ//10pF. Les performances du bruit de phase sont de -140dBC/Hz à 1kHz de décalage tandis que le vieillissement par jour est de ±20ppb.

Le nouveau modèle est principalement conçu pour les applications à faible consommation d’énergie qui exigent une très grande stabilité de la source de fréquence telles que les femtocellules et les picocellules, 4G/LTE, les appareils sans fil intelligents, les réseaux fibre optique (PON ou optique passif), les infrastructures de raccordements, les modules radiofréquence, les appareils Wi-Fi, WLAN/WiMax et les instruments de test et de mesure.

Tous les appareils sont conformes à la norme RoHS, compatibles avec le soudage par refusion et livrés dans un conditionnement en bobine ou en bande coupée. Retrouvez les fiches techniques complètes sur le site Internet d'IQD sur www.iqdfrequencyproducts.com.

###

Note aux éditeurs:

Avec une expérience plus de 40 ans, IQD Frequency Products est un leader reconnu du marché des produits fréquentiels. Avec des clients dans plus de 60 pays, notre gamme va du produit commercial à bas coût au produit extrêmement fiable utilisé dans les applications professionelles et militaires. Notre gamme comprend les Quartz, les Oscillateurs, les VCXOs, les TCXOs, les OCXOs, Oscillateurs au Rubidium, les Quartz dédiés à l’industrie automobile AEC-Q200 (TS 16949).

Les produits IQD sont utilisés par les fabricants leader de l’industrie aérospatiale, automobile, informatique, médicale, militaire à travers le monde. Nous travaillons avec les designers de chip-set sur différents projets et de nombreux produits dont certains oscillateurs à hautes spécifications ont été retenus. Vous pouvez vous procurer notre gamme complète de produits en contactant nos différentes agences ou bien en contactant un membre de notre réseau mondial de distribution. Pour plus de détails, consultez notre site internet www.iqdfrequencyproducts.fr

Pour plus d’informations:

Sara Bradley
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270250
E: Sara.Bradley@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Suivez-nous sur:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus